## Slide 1: 1. Einleitung, Problemstellung und Zielsetzung
Problematik:
  Verbindungselemente (Schrauben, Schweißnähte, Klebungen, etc.) sind „Schwachstellen“ jedes FE-Simulationsmodells
  Die Steifigkeit von Elastomeren ist nicht vergleichbar mit derer von isotropen (metallische) Werkstoffen
  Steifigkeit von Elastomeren ist abhängig von:
    der Belastungsrichtung,
    der Belastungsgeschwindigkeit,
    dem Schwingweg.
  Zielsetzung:
    Aufbau von Prüfkörpern und eines Prüfstands für Schwingungsuntersuchungen an Elastomeren
      Isolierte Erfassung dynamischer Kenngrößen
Quelle: Oexl.S.: NVH-Simulation von Nutz-fahrzeugen bei Daimler Trucks
Notes: 1

## Slide 2: 2. Prüfkörper und Grundkonzept des Prüfstandes
Prüfkörper:
  Fahrzeug-Türdichtung: EPDM
  Stahlträger in Form eines U-Profils
  Entlüftungsbohrungen entlang der „Schlauchbereiche“
Grundkonzept des Prüfstandes:
  Variable Prüfstandsfrequenzen über Abstandshalter
  „Belastungsrichtung Hub“ (z-Richtung)
  „Belastungsrichtung Schub“ (x- und y-Richtung)
Karosserie- Seite
Tür- Seite
Notes: 2
EPDM mit Shore-A 60

## Slide 3: 3. Rechnerische Auslegung des Prüfstandes
Dimensionierung der Prüfstands-Komponenten mittels FE-Analyse
  Dimensionierung durch charakteristisches Teilstück der Dichtung
  Untere Grenzfrequenz: Endanschlag der äußeren Abstandshalter
  Obere Grenzfrequenz : Endanschlag der inneren Abstandshalter (Zielfrequenz)
  Hubfrequenz ≙ 1. Systemmode
Einstellmöglichkeit der Hubfrequenz zwischen unterer und oberer Grenz- frequenz nahezu stufenlos möglich
Notes: 3
Untere Grenzfrequenz 5 Hz
Obere Grenzfrequenz Zielfrequenz 50 Hz
Hauptmaße: 1660 mm x 700 mm x 90 mm, Gesamtgewicht: ca. 40 kg

## Slide 4: 4.2 Variation der Anregungsamplitude
  Setup: Abstandshalter auf 180 mm mit eingesetzter Türdichtung
  Variation der Anregungsamplitude über Ausgabespannung am Quellenmodul
  kein linearer Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsgrößen
  deutlich ausgeprägte Strukturnichtlinearitäten
  Je höher die Anregungsamplitude, … desto niedriger die Eigenfrequenz … desto höher die modale Dämpfung
Notes: 4
Ausgabespannung am Quellenmodul: 0,74 V; 2,0 V; 3,5 V; 4,25 V; 5 V; 7 V
niedriger die Eigenfrequenz (13, 31 Hz – 14,12 Hz)